# Text boxes

Поз.
обозн.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

ПГУ.1.200700.221.006 ПЭ3

Разраб.

Федюков

Провер.

Джазовский

Реценз.

Н. Контр.

Абросимов

Утверд.

Плата детектора частотного.

Перечень элементов

Лит.

Листов

1

Наименование

Примечание

Кол.

Конденсаторы

К73-17В-0.1мкФ(5%  ОЖО.461.104 ТУ

C1

1

К73-17В-0.1мкФ(5%  ОЖО.461.104 ТУ

C2

1

К73-17В-0.1мкФ(5%  ОЖО.461.104 ТУ

C3

1

КТ-2-5.6пФ (5%  ГОСТ 7159-70

C4

1

КТ-2-18пФ (5%   ГОСТ 7159-70

C5

1

КТ-2-6800пФ(5% ГОСТ 7159-70

C6

1

Резисторы

C2-33-0.5-30 Ом(5%  ШКАБ.434110.007ТУ

R1

1

C2-33-0.5-3.6кОм(5%  ШКАБ.434110.007ТУ

R2

1

C2-33-0.5-1.6кОм(5%  ШКАБ.434110.007ТУ

R3

1

C2-33-0.5-3кОм(5%  ШКАБ.434110.007ТУ

R4

1

C2-33-0.5-1.6кОм(5%  ШКАБ.434110.007ТУ

R5

1

C2-33-0.5-2.2кОм(5%  ШКАБ.434110.007ТУ

R6

1

СП4-1 - 15кОм  ГОСТ 5574-65

R7

1

C2-33-0.5-2.2кОм(5%  ШКАБ.434110.007ТУ

R8

1

C2-33-0.5-1кОм(5%  ШКАБ.434110.007ТУ

R9

1

C2-33-0.5-4.7кОм(5%  ШКАБ.434110.007ТУ

R10

1

C2-33-0.5-1кОм(5%  ШКАБ.434110.007ТУ

R11

1

Микросхема  КР1005ХА5

DA

1

аналог AN6332

Стабилитрон Д814Б  СМ3.362.012 ТУ

VD

1

Фильтр  Б12-8А5

Z

1