# Text boxes

Поз.
обозн.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПГУ.1.200700.21        ПЭ

Разраб.

Федюков

Провер.

Джазовский

Реценз.

Н. Контр.

Абросимов

Утверд.

Блок приемника оптического.

Перечень элементов.

Лит.

Листов

Группа 97РР2

Наименование

Примечание

Кол.

Фотоприемник ПГУ.200700.21.004

А4

1

Плата усилителя корректирующего

А5

фотоприемника ПГУ.200700.21.005

1

Плата детектора частотного ПГУ.200700.21.006

А6

1

Плата видеоусилителя корректирующего

А7

ПГУ.200700.21.007

1

Конденсатор К50-6-25В-2000мкФ+80-50%

C1

ОЮО.470.017 ТУ

1

Конденсатор К73-17-0.33мкФ(10%

C2, С3

ОЖО.461.104 ТУ

2

Конденсатор КТ-1-М47-2200пФ(10%

C4, С5

ГОСТ7159-70

2

Микросхема КР142ЕН8В бКО.348.634-03ТУ

DA

1

Вставка плавкая ВП1-1 0.25А АГО.481.303 ТУ

FU

1

Лампа СМН6.3-20 ИФМР.675.100-001 ТУ

HL

1

Индикатор М476

P

1

Резистор С2-33-0.5-510 Ом (10%

R1

1

ОЖО.467.107ТУ

Резистор СП4-1-А-15кОм(20% ГОСТ5574-65

R2

1